600L不锈钢料桶用户需求

- 范围

本标准规定了江苏苏中药业集团股份有限公司购置的600L不锈钢料桶应达到的设计、性能、文件等基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件。供方应在满足本URS的前提下，提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的产品应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行（强制性标准除外）。

。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/SZ T.00.00.001   标准的结构与编制

Q/SZ T.00.00.002   标准的编码规则

Q/SZ T.00.00.003   苏中标准体系和苏中标准体系表

Q/SZ T.00.00.004   标准汇总表

Q/SZ T.07.00.001   设备用户需求编制要求

《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）

《药品生产验证指南》（2003版）

现行中国药典

GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规

GB 50591-2010  洁净室施工及验收规范

GB50257-1996  防爆电气

GB 50093-2002  自动化仪表工程施工及验收规范

GB5226 -2008  机械电气安全  机械电气设备

GB 50236-1998  现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

GB/T 13306-2011  标牌

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

3  定义

3.1  用户需求 user requirement specification （URS）：

使用方对设备、厂房、硬件设施等提出的自己的期望与使用需求说明的文件。

3.2  工厂验收测试 factory acceptance test  （FAT）

在设备交货前在设备生产厂进行了设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.3  现场验收测试  site acceptance test  （SAT）

在设备运抵现场并安装完成后进行的设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.4  设计确认  design qualification  （DQ ）

记录设备按照设计要求进行设计的书面证据。

3.5  安装确认  installation qualification  （IQ）

记录设备的制造和安装符合设计标准的书面证据。

3.6  运行确认  operation qualification （OQ）

记录设备的运行符合设计标准的书面证据。

3.7  性能确认  performance qualification  （PQ）

记录设备在正常操作方法和工艺条件下符合设计标准的书面证据。

4  总则

4.1  供应商责任

4.1.1  本用户需求由江苏苏中药业集团股份有限公司提供给设备或系统的潜在供应商，是本公司和供应商在设备的设计、材质、制造、控制、检查和测试、调试、文件、包装和交付的说明的最低要求，除此以外，还应符合2010版GMP、2015版《中国药典》或其他国家颁布的标准的要求。本用户需求在移交给供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内。

4.1.2  所有有关料桶的设计、材质、制造、检查和测试、包装和交付、调试（包括试运行与验证）、最终检查等活动由卖方负责，必须严格按照本采购要求和相关的标准与规范来进行。

4.1.3  顺从相关的标准和规范以及本用户需求，不能减轻供应商完全满足在交付货物（包括文件资料）、设计和制造安装设备和零部件、描述所有功能和操作条件、保证设备性能等方面所应负的所有责任。

4.1.4  供应商对设备的建议、检查和确认并不能减轻供应商对所供设备及所有工作所应负的所有责任。

4.2  料桶概述

4.2.1料桶用途

本批料桶用于公司固体三车间制粒工序生产的黄葵胶囊颗粒、清宣止咳颗粒等产品的存放、周转。

4.2.2  料桶存放 地点

本批料桶存放在于固体三车间D级洁净区内。

### 5.用户及系统要求

#### 5.1.URS01：系统能力和主要工艺要求

| 编号 | 要求内容 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-1 | 料桶额定容量为600L | □是 □否 |  |
| URS01-2 | 桶体材质为304不锈钢，附材质证明 | □是 □否 |  |
| URS01-3 | 底部2只万向滚轮，型号为4A-5W，2只定向滚轮，型号为4A-5D | □是 □否 |  |
| URS01-4 | 桶盖一只，304不锈钢材质 | □是 □否 |  |
| URS01-5 | 配备密封圈、及不锈钢卡箍 | □是 □否 |  |
| URS01-6 | 配备304不锈钢蝶阀一只，规格为DN200MM | □是 □否 |  |
| URS01-7 | 整个料筒可拆卸，便于操作，放置在二楼D级洁净区。 | □是 □否 |  |

#### URS02：桶体关键部位要求

| 编号 | 要求内容 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-1 | 整个料桶根据图纸设计生产，清洁无死角 | □是 □否 |  |
| URS02-2 | 所有药品接触部位材料采用304不锈钢或其它用户认可的材料。内表面镜面抛光RA0.2μm，外表面拉丝处理RA0.4μm。 | □是 □否 |  |
| URS02-3 | 桶体壁厚2.5MM，符合行业标准 | □是 □否 |  |

#### URS03：其他要求

| 编号 | 要求内容 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 放料蝶阀开启灵活 | □是 □否 |  |
|  | 桶体移动灵活，万向双刹 | □是 □否 |  |

#### URS04：QA要求

| 编号 | 要求内容 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-1 | 与物料直接接触部件应有材质证明。 | □是 □否 |  |
| URS04-2 | 垫圈，密封圈应该只用食品级别聚合材料或其他招标人认可的材料造。 | □是 □否 |  |
| URS04-3 | 设备内部无死角，物料无残留，易清洗、拆卸、安装。 | □是 □否 |  |
| URS04-4 | 设备内外表面所有凹凸部件应全部采用圆弧过渡，保证无死角。 | □是 □否 |  |

#### URS05：清洗消毒要求

| 编号 | 要求内容 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-1 | 设备与物料接触部件应结构合理、无死角、便于拆装、表面光洁、易清洗，能耐受75%乙醇等消毒剂。 | □是 □否 |  |

#### URS06：包装运输要求

| 编号 | 要求内容 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS06-1 | 设备出厂包装应满足运输和装卸要求，能够防潮湿、防磕碰和防振动。 | □是 □否 |  |
| URS06-2 | 机器到货清单必须详列每个包装箱的内容物。 | □是 □否 |  |

#### URS07： 报修要求

| 编号 | 要求内容 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS07-1 | 设备质保期限1年，有效日期为设备现场验收之日起。 | □是 □否 |  |
| URS07-2 | 质保期内，供应商应免费供应或更换设备所需密封圈等易损件和消耗品。 | □是 □否 |  |