苏中药业集团股份有限公司

废气处理项目

技

术

文

件

# 综 述

## 设计依据

- 苏中药业集团股份有限公司提供的与本项目有关的技术资料

- 环境空气质量标准（GB3095-1996）

- 国发（1996）31号《国务院关于环境保护若干问题的决定》

- 中华人民共和国主席令第72号《中华人民共和国清洁生产促进法》

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989-12-26）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000-04-29）

- 《国家环境保护“十五”计划》

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

- 《建设项目环境保护设计规范》

- 《采暖通风和空气调节设计规范》GB50019-2003

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2006

- 《供配电系统设计规范》GB50052-1995

- 派力迪公司同类项目废气治理工程经验

## 设计范围

以苏中药业集团股份有限公司有限公司废气处理工程为界，包括废气收集、工艺设计、设备布局、管道布置、设备及安装工程、电气工程、高空排放烟囱等。

## 编制采用的主要规范、标准和资料

### 设计采用的标准及规范

本工程的建设必须遵守但不局限于下列基础规范：

- 《环境保护档案管理规范 建设项目环境保护管理》（HJ/T 8.3-1994）

- 《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日国务院令）

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

- 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

- 《建筑结构荷载规范（2006版）》（GB50009-2001）

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）

- 《社会生活环境噪声排放》（GB22337-2008）

- 《污水排入合流管道的水质标准（附条文说明）》（DBJ 08-19904-1998）

- 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 3082-1999）

- 《化工建设项目环境保护设计规定》（HJ/T20667-2005）

### 施工规范和标准

本工程的建设必须遵守但不局限于下列基础规范：

- 《钢筋混凝土工程施工操作规程》（YSJ403-1989）

- 《地下防水工程质量及验收规范》（GB50208-2002）

- 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）

- 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229-1991）

- 《防腐蚀工程施工操作规程》（YSJ411-1989）

- 《地基与基础工程施工操作规程》（YSJ402-1989）

- 《厂区吊装作业安全规程》（HG23015-1999）

- 《大型设备吊装安全规程》（SY6279-2008）

- 《特种结构工程施工操作规程》（YSJ405-1989）

- 《砌筑工程施工操作规程》（YSJ406-1989）

# 项目现场情况概述

## 项目基本情况

### 废气点源

苏中药业股份有限公司废气主要来着提取一、提取二两个车间。车间主要的污染点为：

提取一：提取一车间主要有真空泵3台，乙醇回收系统冷凝器不凝气4套，乙醇回收罐1个。配料罐５台、出渣间；

提取二：乙醇回收系统，回收系统采用负压蒸馏工艺并经冷凝工艺回收，在冷凝器或接收罐处产生不凝气；乙醇浓缩过程中产生的尾气，尾气主要集中在真空泵，目前真空泵采用2用2备。

# 处理工艺

## 工艺确定

根据环评要求，该项目中主要污染物为乙醇，按照环保要求采用处理工艺：水喷淋＋活性炭吸附工艺。

## 工艺流程图

## 其他工程

| 序号 | 名称 | 造价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程（钢结构） | ---- | 乙方设计、施工 |
| 2 | 收集管管道及施工 | ---- | 双方确认图纸后施工 |

# 劳动保护、安全措施

双方签订施工安全协议，施工过程中做好劳动保护及相关安全工作。

## 保护标准

为保证人体健康，进行职业安全、工业卫生设计，主要包括：防电伤、机伤、防火防爆、防意外事故及工业卫生等方面。对配电装置均设有防止误操作的连锁装置，所有正常不带电的电气设备均采用防爆装置，金属外壳均采取可靠接地或接零保护，以保护操作人员的人身安全。

为确保有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件保护职工的安全和健康，本项目的劳保、安全及工业卫生设计采用如下依据：

- 《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部（1996）第3号

- 《工业企业设计卫生标准》

- 《建筑设计防火规范》

- 《工业企业噪声控制设计规范》

- 《化工企业静电接地设计规程》

- 《建筑物防雷设计规范》

- 《建筑照明设计标准》

- 《采暖通风和空气调节设计规范》

- 《爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修》

- 《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

- 《爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）》

- 《外壳防护等级（IP代码）》

- 《安全色》

- 《安全标志》

## 劳动保护与安全

(1) 噪声危害

为防止噪声对人体健康的影响，设计中在噪声较高的设备，除工艺上采用低噪音设备、设置必要消声器外，厂房设计时，局部采用吸音措施以降低噪声。同时在经常有人的工作场所设置隔音值班室，使其噪声达到国家规定标准。

(2) 防电伤、机伤

为保证设备正常运行以及操作人员的人身安全，需要采取一系列预防措施：

站内所有正常带电的电气设备金属外壳均采取接地或接零保护

站内各电力室、变电所分别设置接地装置

对配电装置均设有防止误操作的连锁装置

潮湿房间的电气设备选用密闭型

动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋设

建筑物要设置防雷措施

机械运转部分在集中遥控电机房设置开停车按钮和解锁装置

严禁在传动设备上放置杂物

站内设维修，定期对运转零件进行检修

(3) 防暑降温

本设计对散发热量较大的部位，均以有组织的自然通风排除余热；

对某些有热辐射的操作平台等，采用移动式降温风机；

电气、控制室等设置轴流通风机排除余热；

对微机控制室等处，因设备的性能与操作环境有关，设置空调。

(4) 防意外事故

污水池加盖属于受限空间作业，应做好防护措施。

按照要求及标准佩戴安全带，防止掉落。

水池悬空作业时，施工人员应该穿戴救生衣。

严格进行动火用电作业分析，现场动火确保安全同时配备相应的安全员及灭火器等必要的急救措施。

(5) 工业卫生

操作人员进入岗位前，必须换鞋，换工作服、帽子，穿戴整齐后方可入内。

各控制区操作室保持清洁，以保证生产环境。

- 废气中毒

本次施工为污水池异味收集施工，污水池上含有一定的硫化氢、氨气等有毒有害物质，在施工前应进行详细的施工安全评价，对高浓度污水池在施工过程中应采取必要的通风、换气措施。

施工过程中应该设置监护人，防止意外发生。

(7) 安全及工业卫生管理机构

根据国家工业企业建设项目有关规定，废气厂设置工人编制的安全科，其基本任务是：负责组织、落实和监督本企业的职业安全、工业卫生工作，监测机构可与环保监测机构合并设置。

## 安全施工保证措施

- 严格遵守安全生产制度，操作规程和各项措施规定，施工前做好安全技术交底。

- 进入施工现场必须戴好安全帽、劳保服、护目镜，扣好帽带，严禁穿拖鞋进入工地。

- 工作前检查防护用品，任何电器设备必须验明无电后方可进行工作。

- 夜间施工设有足够的照明。

- 雨天施工，做好机电设备的防雨措施和人员的防滑措施。

- 机械操作，统一指挥，特种工持证上岗，吊装前先试吊，起重臂下方严禁站人。

- 高空作业严格遵守高空作业安全注意事项：高空作业人员系好安全带、扣好保险钩、        防止高空坠落；严禁高空抛物、落物、设立安全网。

- 定期进行设备安全用具的检查和保养，反县问题及时整改，杜绝事故隐患。

- 加强安全监督，安排专职安全员进行巡查，对违章操作人员和现象及时制止并进行     教育及时杜绝隐患。

- 定期对职工进行安全教育，严格贯彻安全防护工作，并做好防火、防触电、防中毒   等工作，定期检查，防患于未然。

- 搭牢固的钢扶梯至高程设备，并有足够的斜度，保障施工人员安全上下。

- 所有施工区域都设置安全网，防止人员陷落事故。

- 按施工场所、地点、悬挂张贴安全标志牌。

- 设立易燃、易爆、危险品仓库，并专人管理。

- 乙炔、氧气分开厂储藏，施工时也按安全规范进行使用，乙炔减压阀必须有防回火 装置。

- 易燃场所（生活区、仓库、油品库、配电室）等处设置一定数量的灭火器、黄砂箱。

# 工程质量保证与工期

## 工程质量保证

为确保工程质量万无一失，确保工程操作运行简捷可靠，免除业主的后顾之忧，在工程设计和设备选择方面，都要做充分考虑。所有主体设备及配件均选用质量可靠的产品，确保工程质量长期稳定可靠。

## 供货及安装调试保证

1）．工程进度计划严格按买方通知的为准执行。

2）．合同签订后提交设计有关联的图纸。

3）．在接到买方发货书面通知的3天内，派人提前进入工地现场,并在 7天内，按买方方要求的品种和批量将货物送到指定的安装现场，并进行开箱验收。

4）．在交货同时，向买方方提供所供设备系统的综合性操作和维护保养手册。

5）．保证所提供设备的质量满足合同的要求，保证合同设备在货到现场后一个半月内安装调试完毕。

6）．按照培训计划的要求,派出经验丰富的授课人员对业主的维修、操作等有关人员进行工厂培训和现场培训，保证业主的有关人员在验收前掌握相关设备和系统的操作、维护等技能。

7）．在接到买方发货书面通知的 3 日内，将拟发货设备的品种、数量、预计到货时间、安装地点等情况将以书面通知买方及有关施工单位,以便买方安排对设备的检查和初步验收工作,设备运抵现场直至设备初步验收期间，设备的仓储和保管由我方负责。

# Text boxes

废气

引风机

吸收乙醇

循环泵

喷淋塔

吸收乙醇

循环泵

二级喷淋塔

高温报警

温度控制

吸附废气中有机物

活性炭吸附床

15m烟囱

工艺说明

水管线

信号线

风管路