双锥回转真空干燥机用户需求

1  范围

本标准规定了江苏苏中药业集团股份有限公司购置的双锥回转真空干燥机设备应达到的设计、性能、文件等各种要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/SZ T.00.00.001   标准的结构与编制

Q/SZ T.00.00.002   标准的编码规则

Q/SZ T.00.00.003   苏中标准体系和苏中标准体系表

Q/SZ T.00.00.004   标准汇总表

Q/SZ T.07.00.001   设备用户需求编制要求

《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）

《药品生产验证指南》（2003版）

现行中国药典

现行美国药典

现行欧洲药典

HTM2010(EN285)

FDA - 21 CFR Part 210, 211

ISPE Baseline Vol 4，Vol 5

GAMP5

ASME BPE  SS316L

GB 50591-2010  洁净室施工及验收规范

GB50257-1996  防爆电气

GB 50093-2002  自动化仪表工程施工及验收规范

GB5226 -2008  机械电气安全  机械电气设备

GB/T 20801-2006  压力管道规范

TSGR004-2009  固定式压力容器安全技术监察规程

GB 150-2010  固定式压力容器

GB 50236-1998  现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

GB/T 13306-2011  标牌

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

JB/T20013-2004《双锥回转式真空干燥机--机械行业标准》

JB20067-2005《制药机械符合药品生产质量管理规范的通则》 药品生产自动化管理规范（GAMP）

JB/T20093-2007制药机械行业标准 TJ36-79工业企业设计卫生标准

GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求

AQ3009-2007 危险场所电气防爆安全规范

3  定义

3.1  用户需求 user requirement specification （URS）：

使用方对设备、厂房、硬件设施等提出的自己的期望与使用需求说明的文件。

3.2  工厂验收测试 factory acceptance test  （FAT）

在设备交货前在设备生产厂进行了设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.3  现场验收测试  site acceptance test  （SAT）

在设备运抵现场并安装完成后进行的设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.4  设计确认  design qualification  （DQ ）

记录设备按照设计要求进行设计的书面证据。

3.5  安装确认  installation qualification  （IQ）

记录设备的制造和安装符合设计标准的书面证据。

3.6  运行确认  operation qualification （OQ）

记录设备的运行符合设计标准的书面证据。

3.7  性能确认  performance qualification  （PQ）

记录设备在正常操作方法和工艺条件下符合设计标准的书面证据。

4  总则

4.1  供应商责任

4.1.1  本用户需求由江苏苏中药业集团股份有限公司提供给设备的潜在供应商，是本公司和供应商在设备的设计、材质、制造、控制、检查和测试、调试、文件、包装和交付的说明的最低要求，除此以外，还应符合2010版GMP、2010版《中国药典》或其他国家颁布的标准的要求。本用户需求在移交给供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内。

4.1.2  所有有关设备的设计、材质、制造、检查和测试、包装和交付、调试（包括试运行与验证）、最终检查等活动由卖方负责，必须严格按照本采购要求和相关的标准与规范来进行。

4.1.3  顺从相关的标准和规范以及本用户需求，不能减轻供应商完全满足在交付货物（包括文件资料）、设计和制造安装设备和零部件、描述所有功能和操作条件、保证设备性能等方面所应负的所有责任。

4.1.4  供应商对设备的建议、检查和确认并不能减轻供应商对所供设备及所有工作所应负的所有责任。

4.2  设备概况

4.2.1  设备用途

本设备用于公司原料药车间精制间内干燥、混合工序选购设备，满足生产产能需求。

4.2.2  设备安装地点

本设备2台，安装于苏中药业集团的原料药车间，安装环境为D级区。

4.3  工艺描述

双锥干燥机为双锥形的回转罐体，罐内在真空状态下，向夹套内通入蒸汽或热水进行加热，热量通过罐体内壁与湿物料接触。待干燥的物料脱液达到一定标准后，把物料放入双锥回转真空干燥机，湿物料吸热后蒸发的水汽，通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态，且罐体的回转使物料不断的上下、内外翻动，故加快了物料的干燥速度，提高干燥效率，达到均匀干燥的目的。

5  用户需求

5.1  生产能力需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS001 | 双锥回转真空干燥机要求全容积为500升 |
| URS002 | 每锅次待烘干物料大于100公斤。 |

5.2  性能需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS003 | 含水50%的湿物料要求在70±2℃的温度下，-0.1MPa的条件下进行烘干，24小时内含水小于1%。 |
| URS004 | 烘干时可采用400目的滤布进行容纳物料，减少细粉的损耗（滤布的装卸应便于操作，且易于收紧）。 |
| URS005 | 与药品直接接触的内表面应易于清洁，不能有死角,表面做镜面抛光处理 |

5.3  机械部分需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS006 | 与药品接触的零部件均应选用无毒、耐腐蚀、不与药品发生反应并不吸附药品的材料，要求材料：316L，并提供相关材料证明 |
| URS007 | 真空过滤袋的安装需简便且要保证物料不进入真空管。过滤袋需采用防静电材质，能经过清洗反复使用。 |
| URS008 | 设备表面应具备视窗，可以方便的看到转锥内的情况，方便不同阶段采取相应的措施 |
| URS009 | 密封圈应无毒、无味、耐腐蚀、耐有机溶剂、耐热且不脱落 |
| URS010 | 热水夹套循环必须最大限度保证料筒受热均匀，提高加热效率，不能出现循环“短路”，不能造成局部加热不均衡，从而出现干燥不均的现象。（供应商需要明确注明热水循环路线，并出具图纸） |
| URS011 | 外露和旋转零部件的表面不应该有尖棱、尖角、毛刺等 |
| URS012 | 双锥回转真空干燥机机壳表面不应有明显的划痕，不锈钢机壳内、外表面应光洁、平整，作抛光处理 |
| URS013 | 转锥和电动机等旋转部件应有标明其方向的指示标牌 |
| URS014 | 双锥回转真空干燥机的转锥应易于拆卸，清洁 |
| URS015 | 设备的设计要通过提供最少的尖角，最少的缝隙和平滑完整焊缝来提高其可清洁性 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），或采用不低于135°倒角过渡，确保无死角易清洁 |

5.4  管道部分需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS016 | 物料（接触）部位材料为316L,其余为304不锈钢 |
| URS017 | 密封圈应无毒、无味、耐腐蚀、耐有机溶剂、耐热且不脱落 |
| URS018 | 真空管的密封座设计必须合理，保证设备任何状态下，料筒内极限真空时，不得有油污或其他杂质进入料筒污染物料。 |
| URS019 | 真空管道须有防倒吸装置，放空（破真空）部位必须配备过滤装置，滤芯孔径为0.22微米 |

5.5  配置需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS020 | 加热保温夹套温度范围： 0～100℃，保证有效和高效的热交换设计。 |
| URS021 | 加热媒介：热水，工作压力在0—0.4MPa。 |
| URS022 | 料筒回转速度0—10转/mim，可无极调速。 |
| URS023 | 加热部件应具有效隔热、防烫伤功能，保温层外表面温度不高于室温5℃。釜外保温层采用SUS304不锈钢材质，表面亚光抛光满足要求。保温层与本体衔接处必须封闭不得渗漏。 |
| URS024 | 设备的设计要注意容器内呈圆弧连接，满焊和抛光来保证其容易清洁。 |
| URS025 | 设备配置直读温度和真空指示装置。 |
| URS026 | 设备、控制柜带有接地防静电措施。 |
| URS027 | 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者，设备本身 |
| URS028 | 设备除接触药品以外的所有紧固螺丝、螺母、平垫均为SUS304不锈钢材质； |
| URS029 | 设备加工必须牢固，设备支撑必须能够确保设备在满载荷运行情况下无任何晃动和变形。 |
| URS030 | 传动轴以及各部件轴承为本设备关键部件，其材质以及加工精度必须满足本设备满负荷连续生产。在正常使用情况下，3年内不出现任何质量问题。 |

5.6  控制需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS031 | 控制：配相应防爆电机、变频器、变频控制柜及现场防爆按钮，在适当位置有急停按钮 |
| URS032 | 电气控制箱和电动机接地必须安全可靠 |

5.7  安全需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS033 | 具有电压、电流、转速（频率）等基本参数显示 |
| URS034 | 电机为防爆电机、静电消除装置 |
| URS035 | 电气控制箱和电动机接地必须安全可靠 |
| URS036 | 外露和旋转零部件的外表面不应该有尖棱、尖角、毛刺等 |
| URS037 | 双锥回转真空干燥机振动烈度：空运转动时应不大于7.1 |
| URS038 | 双锥回转真空干燥机噪声（声动率级）：空运转动时应不大于75dB |
| URS039 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。并满足丙级防爆区要求 |
| URS040 | 设备在工艺过程中不产生静电堆积。 |
| URS041 | 安全性能符合相关安全标准。 |
| URS042 | 设备功能失调或者失效的情况下，必须具备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。 |
| URS043 | 所有旋转部件有安全罩。 |
| URS044 | 设备内外表面锐角倒钝处理，在容易发生危险处设立警示牌。 |
| URS045 | 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者、设备本身以及产品。 |
| URS046 | 重新开启动力必须人工操作，当动力重新供应时设备不能是自动运行。 |
| URS047 | 设备所配电气部件生产厂家应具有3C证书。 |

5.8  环保需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS048 | 设备内的润滑油依厂方设计要求，但应确保不能泄漏。厂方提供首次加入的润滑油，加入量满足设备要求。添加润滑油前彻底清洗油箱。供应商需说明主要部件的润滑方式。 |
| URS049 | 设备上使用的任何润滑油、润滑剂应该优先食品级、无毒的产品，润滑油不能和药物相接触。 |
| URS050 | 使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 |
| URS051 | 提供润滑表,所有的滑动部件和轴承都要周期性提供润滑剂。润滑剂及润滑方式要符合GMP要求,不得对环境造成污染。 |

5.9  公用工程需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS052 | 提供设备所需厂房设施配套要求（承重等）。 厂房环境：温度 10～40℃；湿度: 40-80% |
| URS053 | 电源: AC380±10% V，三相， 50 Hz 相位：均采用三相五线制交流电。 |
| URS054 | 其他公用设施的要求：供应商应就任何其他公用系统（支持有关设备的操作/系统），提供详细参数清单 |
| URS055 | 生产厂家必须提供设备安装支持，包括及时提供安装文件系统， |
| URS056 | 供应商必须提供设备整体布局图，带公共介质接口位置 |
| URSxxx |  |

5.10  FAT需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS057 | 提供FAT验收文件，并获得购买方认可 |
| URS058 | 验收文件中的相关内容，包含本URS需求所涉及内容，还应包括双锥回转真空干燥机相关行业保准、制药机械相关标准所涉及内容 |
| URS059 | 在交货前，供应商完成设备的出厂测试。 制定FAT方案，包括：FAT要求、技术规范和参考文献。 中标后FAT方案由用户审核批准。 供应商、用户共同完成相关测试。 测试结束后形成测试报告，记录测试过程中的偏差。 |

5.11  SAT需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS060 | 符合FAT的各项指标 |
| URS061 | 通过三批物料测试，满足各项工艺和工作的性能指标 |

5.12  DQ需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS062 | 供应商应对设备进行DQ测试，提供我公司设备验收小组认可的，附有验证记录数据以及验证的结果的文件。 |

5.13  IQ需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS063 | 供应商应对设备进行IQ测试，提供我公司设备验收小组认可的，附有验证记录数据以及验证的结果的文件。 |

5.14  OQ需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS064 | 供应商应对设备进行OQ测试，提供我公司设备验收小组认可的，附有验证记录数据以及验证的结果的文件。 |

5.15  PQ需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS065 | 供应商和我公司应共同对设备进行PQ测试，提供我公司设备验收小组认可的，附有验证记录数据以及验证的结果的文件。 |

5.16  文件资料需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS066 | 应提供文件清单、主要部件清单、公用工程清单、备品备件清单以及操作维护手册。 |
| URS067 | 应提供设备PID图、安装/组装图、现场位置图、电路图以及电气设备平面图。 |
| URS068 | 应提供设备制造进度表、日运行数据表、软/硬件设计说明。 |
| URS069 | 应提供提供设备使用材料的材质报告、仪器仪表的校验证书、材料抛光洁净度检查证书以及管道焊接、压力测试、酸洗钝化证书。（为可选要素） |
| URS070 | 应提供提供设备的标准操作规程。 |
| URS071 | 应提供提供相应的质量管理计划。 |
| URS072 | 应提供提供工厂验收/现场验收的验收程序和报告。 |
| URS073 | 应提供提供“3Q”验证记录以及验证报告。 |
| URS074 | 应提供提供设备的说明书。 |

5.17  包装运输需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS075 | 设备的包装应满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供应商承担全部责任。 |
| URS076 | 供方负责运输，并承担运输费用； |
| URS077 | 设备到货清单必须详列每装箱内容物； |

5.18  备品备件需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS078 | 提供标准的备件箱，标准的备件箱包括经过挑选的机械部件，以满足对该设备进行一定时间（具体时间根据设备确定）正常维护和操作的要求； |
| URS079 | 供应商应该对整机和设备性能提供一定时间的（具体时间根据设备确定）担保； |
| URS080 | 供应商应提供一个定期维护表； |

5.19  培训需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS081 | 负责免费对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，由双方人员确认受训人员达到一定的熟练程度； |
| URS082 |  |

5.20  变更管理需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS083 | 厂商若有变更必须及时通知我公司，并且得征得我公司的书面同意方为有效； |

5.21  服务需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS084 | 设备试车后于保修期限内，由其设备本身质量引起的部件或电子零件故障，需要更换的，需由供应商负责免费供应修缮或更换，而且维修人员必须在规定时间内赶到现场； |
| URS085 | 厂商为用户提供长期有效的维护保养服务、及维护保养计划； |

5.22  其他需求

| 需求编号 | 需求具体内容 |
| --- | --- |
| URS086 | 描述硬件和软件的维护支持，包括必要的配件、其它安装与支持周期性校正和预防性维护设备/系统，供应商维护的时间安排，供应商最低可提供设备/系统维护、保修范围 |
| URS087 | 设备自调试安装、验证、验收合格日起质保期至少12个月，特殊部件保质期需在合同中明确注明， |
| URS088 | 安装要求：生产厂家必须提供设备安装支持，包括及时提供安装文件系统 |
| URS089 | 所有提供的密封垫圈都要便于维修或更换 |
| URS090 | 厂家负责设备终身维修和备件提供 |