四轮平衡重式叉车和平板拖车用户需求

1  范围

本标准规定了江苏苏中药业集团股份有限公司购置的四轮平衡重式叉车和平板拖车应达到的设计、性能、文件等基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。供方应在满足本URS的前提下，提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行（强制性标准除外）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/SZ T.00.00.001   标准的结构与编制

Q/SZ T.00.00.002   标准的编码规则

Q/SZ T.00.00.003   苏中标准体系和苏中标准体系表

Q/SZ T.00.00.004   标准汇总表

Q/SZ T.07.00.001   设备用户需求编制要求

《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）

《药品生产验证指南》（2003版）

现行中国药典

GB50093-2002  自动化仪表工程施工及验收规范

GB50257-1996  防爆电气

GB5226 -2008  机械电气安全

GB/T 13306-2011  标牌

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

3  定义

3.1  用户需求 user requirement specification （URS）：

使用方对设备、厂房、硬件设施等提出的自己的期望与使用需求说明的文件。

3.2  工厂验收测试 factory acceptance test  （FAT）

在设备交货前在设备生产厂进行了设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.3  现场验收测试  site acceptance test  （SAT）

在设备运抵现场并安装完成后进行的设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.4  设计确认  design qualification  （DQ ）

记录设备按照设计要求进行设计的书面证据。

3.5  安装确认  installation qualification  （IQ）

记录设备的制造和安装符合设计标准的书面证据。

3.6  运行确认  operation qualification （OQ）

记录设备的运行符合设计标准的书面证据。

3.7  性能确认  performance qualification  （PQ）

记录设备在正常操作方法和工艺条件下符合设计标准的书面证据。

4  总则

4.1  供应商责任

4.1.1  本用户需求由江苏苏中药业集团股份有限公司提供给设备或系统的潜在供应商，是本公司和供应商在设备的设计、材质、制造、控制、检查和测试、调试、文件、包装和交付的说明的最低要求，除此以外，还应符合2010版GMP、2015版《中国药典》或其他国家颁布的标准的要求。本用户需求在移交给供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内。

4.1.2  所有有关设备的设计、材质、制造、检查和测试、包装和交付、调试（包括试运行与验证）、最终检查等活动由卖方负责，必须严格按照本采购要求和相关的标准与规范来进行。

4.1.3  顺从相关的标准和规范以及本用户需求，不能减轻供应商完全满足在交付货物（包括文件资料）、设计和制造安装设备和零部件、描述所有功能和操作条件、保证设备性能等方面所应负的所有责任。

4.1.4  供应商对设备的建议、检查和确认并不能减轻供应商对所供设备及所有工作所应负的所有责任。

4.2  设备概况

4.2.1  设备用途

本设备用于公司内物料周转移动，保护人员和物料的安全。本设备主要包括四轮平衡重式叉车和平板拖车等部分。URS是描述设备的综合化要求。

4.2.2  设备安置地点

本设备安置于江苏苏中药业集团股份有限公司内。

5  系统要求

5.1	基本信息

本文件中将会以必需的或建议的来表达需求，而这个功能亦将优先使用于该设备仪器的整个生命周期中的风险分析和追踪

5.2	用户要求

| 编号NO. | 要求 | 必需或期望 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 四轮平衡重式叉车的额定荷载2吨； | 必需 |  |
| 5.2.2 | 门架要求提升高度不低于3000mm，且能进入仓库中作业； | 必需 |  |
| 5.2.3 | 货叉长度要满足实际需求（沿货叉1000*1200）； | 必需 |  |
| 5.2.4 | 蓄电池选用进口品牌荷贝克或霍克或锂电池（锂电池，支持快速充电），充放电次数不小于1500次； | 必需 |  |
| 5.2.5 | 电池采用铅酸电池，电池容量要满足一个工作日作业要求，至少要6小时不间断作业； | 必需 |  |
| 5.2.6 | 四轮平衡重式叉车要有转向轮位置显示，要有蓝光警示灯、倒车蜂鸣器、实心橡胶胎及前后灯组，并具有侧移功能； | 必需 |  |
| 5.2.7 | 双电机驱动，叉车的电机类型需要三相交流免维护电机。 | 必需 |  |
| 5.2.8 | 平板拖车(周围带有可脱卸的护栏,并附有防雨油布)的尺寸：1300*2700(载重3吨)。 | 必需 |  |

## 5.3维护保养需求

| 编号NO. | 要求 | 必需或期望 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | 设备到货拆箱时如发现设备及其附件有任何损坏，缺少，供应商应负责不得推诿。 | 必需 |  |
| 5.3.2 | 设备安装调示合格后，在买方现场对操作、维修人员进行技术培训，确保操作、维修人员能够独立工作。 | 必需 |  |
| 5.3.3 | 设备验收合格后，保修期一年或1000H | 必需 |  |
| 5.3.4 | 在设备发生故障时，卖方应在接到通知2小时内赶到现场解决问题，按设备配制清单逐项进行各零件、部件、附件和备件的项目及数量验收。 | 必需 |  |
| 5.3.5 | 产品在保质期内因设备的原因造成的故障，卖方应进行无尝维修，更换零配件。 | 必需 |  |

5.4文件需求

| 编号NO | 需求(在项目的整个周期内，供应商须提供如下文件) | 必需或期望 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | 设备的预订 | 填写URS，提供符合URS的详细技术参数报价单 | 必需 |  |
| 5.4.2 | 设备定购阶段 | 功能设计规格说明书和技术规格说明书，包括以下内容： 设备描述和设备功能 设备操作步骤 故障指示列表 主要部件、装置和仪表的关键列表，包括它们的特殊功能，规格一览表 设备示意图/总装图 计算机系统规格说明书，如硬件设计说明书（HDS），计算机的硬件清单，软件设计说明书（SDS），软件版本号。（必需） 基于以上文件，设备设计应经用户评价和批准后才可制造。 | 必需 |  |
| 5.4.3 | 设备交付阶段 | 供应商应提供下列文件的交货包。交货文件包至少在设备交付前15天到达用户工厂，供文件的工程检查： 操作和维护手册，设备主要部件和操作系统的预防性维护时间表（必需） 设备出厂质量证明文件、产品合格证、装箱单等技术资料；第三方提供的原材料质量证明文件，出厂检测文件（包括计量校验证书）；附属配件或分供应商的操作手册、技术说明、合格证等技术资料。 | 必需 |  |
| 5.4.4 | 文件资料格式 | 提供电子版以及纸质文件全套各一份，电子文件（含操作、维护、清洁等内容）一份（必需） | 必需 |  |

5.5  培训要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1 | 供应商应对实际操作人员提供必要的操作培训，以保证设备正常运行 | 必需 |  |
| 5.5.2 | 供应商应提供培训方案/日程及培训教材 | 必需 |  |
| 5.5.3 | 培训开始2周之前，所有与培训相关的文件都应该移交给江苏苏中药业集团股份有限公司，以便相关人员熟悉培训内容 | 必需 |  |
| 5.5.4 | 培训应有记录 | 必需 |  |

5.6 供货期及包装

| 序号 | 要求 | 必需或期望 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6.1 | 合同签定后30天 | 必需 |  |
| 5.6.2 | 供货地点：江苏苏中药业集团股份有限公司固体三车间，运输、装卸、安装调试费用由供货方承担 | 必需 |  |
| 5.6.3 | 货物的包装应能满足设备的保护要求，免回收 | 必需 |  |