江苏苏中药业集团股份有限公司企业标准

技术标准

胶囊填充机用户需求

- 范围

本标准规定了江苏苏中药业集团股份有限公司购置的胶囊填充机应达到的设计、性能、文件等基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。供方应在满足本URS的前提下，提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行（强制性标准除外）。

。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/SZ T.00.00.001   标准的结构与编制

Q/SZ T.00.00.002   标准的编码规则

Q/SZ T.00.00.003   苏中标准体系和苏中标准体系表

Q/SZ T.00.00.004   标准汇总表

Q/SZ T.07.00.001   设备用户需求编制要求

《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）

《药品生产验证指南》（2003版）

现行中国药典

GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规

GB 50591-2010  洁净室施工及验收规范

GB50257-1996  防爆电气

GB 50093-2002  自动化仪表工程施工及验收规范

GB5226 -2008  机械电气安全  机械电气设备

GB 50236-1998  现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

3  定义

3.1  用户需求 user requirement specification （URS）：

使用方对设备、厂房、硬件设施等提出的自己的期望与使用需求说明的文件。

3.2  工厂验收测试 factory acceptance test  （FAT）

在设备交货前在设备生产厂进行了设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.3  现场验收测试  site acceptance test  （SAT）

在设备运抵现场并安装完成后进行的设备测试，包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试，以确认设备符合设计要求并能正常运行。

3.4  设计确认  design qualification  （DQ ）

记录设备按照设计要求进行设计的书面证据。

3.5  安装确认  installation qualification  （IQ）

记录设备的制造和安装符合设计标准的书面证据。

3.6  运行确认  operation qualification （OQ）

记录设备的运行符合设计标准的书面证据。

3.7  性能确认  performance qualification  （PQ）

记录设备在正常操作方法和工艺条件下符合设计标准的书面证据。

4  总则

4.1  供应商责任

4.1.1  本用户需求由江苏苏中药业集团股份有限公司提供给设备或系统的潜在供应商，是本公司和供应商在设备的设计、材质、制造、控制、检查和测试、调试、文件、包装和交付的说明的最低要求，除此以外，还应符合2010版GMP、2010版《中国药典》或其他国家颁布的标准的要求。本用户需求在移交给供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内。

4.1.2  所有有关设备的设计、材质、制造、检查和测试、包装和交付、调试（包括试运行与验证）、最终检查等活动由卖方负责，必须严格按照本采购要求和相关的标准与规范来进行。

4.1.3  顺从相关的标准和规范以及本用户需求，不能减轻供应商完全满足在交付货物（包括文件资料）、设计和制造安装设备和零部件、描述所有功能和操作条件、保证设备性能等方面所应负的所有责任。

4.1.4  供应商对设备的建议、检查和确认并不能减轻供应商对所供设备及所有工作所应负的所有责任。

4.2  设备概况

4.2.1  设备用途

本设备由空胶囊上料装置、胶囊壳下料装置、胶囊分送装置、粉剂下料装置、计量盘机构、胶囊充填封合机构、箱内主传动机构和电器控制系统等组成。药粉通过真空上料机输送至胶囊填充机药粉料斗，自动完成胶囊的调头、就位、分离（帽体分开），药粉计量、充填、锁紧等动作，并且进行剔废；充填完成后，转于胶囊抛光机抛光处理。URS是描述设备的综合化要求。

4.2.2  设备安装地点

本设备安装于固体（3）车间内包间。

4.3  工艺描述

整个连线系统或设备必须符合中国最新2010版GMP（药品生产质量管理规范）的要求。另外，所供应的设备应该符合中国药典（2010版）法规和指南要求，整机使用的空压气、电源为本公司提供。

### 5.用户及系统要求

#### 5.1. URS01：胶囊填充机工艺或性能要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-1 | 设备名称及数量: 1、名称：全自动硬胶囊充填机 7200型 2、数量：1 台， 模具规格为： 0 #。 3、配套：吸尘机、自动加料器 | 必需 |  |
| URS01-2 | 稳定产量＞7000粒/min。 | 必需 |  |
| URS01-3 | 采用PLC控制，触摸屏操作，变频器调速技术。 | 必需 |  |
| URS01-4 | 控制系统能记录和显示、累积产量、转速；能不间断记录运行时间。具有断电时能将生产数据保存功能。 | 必需 |  |
| URS01-5 | 可充填0#-5#胶囊，胶囊上机率大于99.5%。 | 必需 |  |
| URS01-6 | 设备的进料斗上带有玻璃观察窗，以便观察物料的量。 | 必需 |  |
| URS01-7 | 物料料斗中应有物料多少的检测装置，当物料少时能够检测并报警。 | 必需 |  |
| URS01-8 | 具有物料通道阻塞报警功能。 | 必需 |  |
| URS01-9 | 自动显示胶囊生产，在控制主板中显示全过程。 | 必需 |  |
| URS01-10 | 采用先进充填方式，易于充填和计量准确。 | 必需 |  |
| URS01-11 | 前后二排错位模块孔排列方式，提高药粉装量精度。 | 必需 |  |
| URS01-12 | 装药量便于调节，装药量差异限度为≤±4％，自动充填率100%且无需人工干预。 | 必需 |  |
| URS01-13 | 充填过程中，具有先进的调节机构，减少漏粉，方便清洁。 | 必需 |  |
| URS01-14 | 采用先进的辅助出囊系统，并应有防止药粉弥漫的措施。 | 必需 |  |
| URS01-15 | 出囊后工位采取有效的方法和措施确保模块洁净、无尘残留。 | 必需 |  |
| URS01-16 | 全封闭间歇转台，上下模块单向运动，安全可靠。 | 必需 |  |
| URS01-17 | 上下模块行程准确，拆卸方便，易于调整，凸出台面的密封设计，双槽密封圈保护轴承使用中不易进入药粉。 | 必需 |  |
| URS01-18 | 传动凸轮应全部采用内凸轮结构。 | 必需 |  |
| URS01-19 | 模具上应有方便更换定位的设置，方便模具更换清理；所有与产品接触的表面应该没有任何可能妨碍正确清洗的裂缝和尖锐的边缘及缝隙，内表面光洁度必须达到制药设备标准。 | 必需 |  |
| URS01-20 | 随机配带药粉真空上料机、胶囊壳上料机。对计量盘底部掉下的物料具有全封闭式回收系统，防止药粉在设备台面堆积。所有零部件的连接方式采用快装和易清洁形式。 | 必需 |  |
| URS01-21 | 随机配带除尘器，除尘器的抽气能力与主机的最大生产能力相匹配；吸尘器过滤袋材质防静电，不脱落纤维，易清洁，可再生重复使用；确保吸尘器排气不对D级洁净室内空气造成污染；所有零部件的连接方式采用快装和易清洁形式。 | 必需 |  |
| URS01-22 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |  |
| URS01-23 | 设备转台和计量盘下的主轴均采用正气压密封，确保药粉不进入设备内部。 | 必需 |  |

#### URS02：安全要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-1 | 设备应有故障检测和报警装置。 | 必需 |  |
| URS02-2 | 设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 | 必需 |  |
| URS02-3 | 距离设备1.5m,设备噪声小于70dB， | 必需 |  |
| URS02-4 | 应该有防止对室内洁净区和室外环境造成防污染的装置。 | 必需 |  |
| URS02-5 | 对所有危险部位采取保护措施。 | 必需 |  |
| URS02-6 | 设备无锋利边缘，以防伤害操作者。 | 必需 |  |
| URS02-7 | 有接地装置，电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |  |
| URS02-8 | 断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品。 | 必需 |  |
| URS02-9 | 电器柜等电器防尘、防水等级应达到IP55。 | 必需 |  |
| URS02-10 | 安全门要采用互锁装置保护操作者。 | 必需 |  |

#### URS03：安装环境要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS03-1 | 安装环境洁净级别为D级洁净区。 | 必需 |  |
| URS03-2 | 设备要安装在适宜的位置，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |  |
| URS03-3 | 应提供设备的外形尺寸图及设备的安装布置图。 | 必需 |  |

#### URS04：电力要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-1 | 220/380V，3 相5线制，50 Hz。 | 必需 |  |
| URS04-2 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |  |
| URS04-3 | 设备具有接地线和中性线。 | 必需 |  |
| URS04-4 | 电气系统:主要电气元件应选用Siemens或相当的知名品牌产品。 | 必需 |  |
| URS04-5 | 设备的外露电缆或辅助管线应配备洁净套管。 | 必需 |  |
| URS04-6 | 所有电缆终端应相应标记。 | 必需 |  |
| URS04-7 | 低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开。 | 必需 |  |

  - URS05：设施／公用系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-1 | 供应商应标明公用系统（电、气等）接口位置及参数。 | 必需 |  |
| URS05-2 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |  |

#### URS06：外观及材质要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS06-1 | 任何与物料接触的工作部分必须采用304或更好的不锈钢，并提供相关材质证明。 | 必需 |  |
| URS06-2 | 不与物料接触部件：要求选用304不锈钢材质制作，如选用其它材质的必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁，并要提供材质证明。 | 必需 |  |
| URS06-3 | 所有与药品接触的部位均应镜面抛光，Ra＜0.4μm。设备外表面做亚光处理，Ra＜0.8μm;所有的焊接口进行抛光处理，Ra＜1.6μm。 | 必需 |  |
| URS06-4 | 设备所有的铸造和加工件没有加工缺陷。 | 必需 |  |
| URS06-5 | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 | 必需 |  |
| URS06-6 | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），紧固方式不采用外露螺钉，确保无死角易清洁。 | 必需 |  |

#### URS07：控制系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS07-1 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封。 | 必需 |  |
| URS07-2 | 采用高品质PLC或工业PC（如西门子或相当于）、触摸屏（如西门子或相当于）、交流接触器（如西门子或相当于）、变频器（首选法国施耐德）。关键部件如电机、电器元件采用国际知名品牌产品。关键部件包括：PLC或工业电脑系统、触摸屏、主电机、等电气元件。 | 必需 |  |
| URS07-3 | 具有过载保护功能。 | 必需 |  |
| URS07-4 | 气动元器件、气缸等采用国内外知名品牌。 | 必需 |  |
| URS07-5 | 设备设置等级密码保护，操作人员可根据不同的级别设置不同的功能，进行不同的操作。不同的级别具有不同的权限，高级别对低级别有全权控制的权力。 | 必需 |  |

#### URS08：清洁要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-1 | 设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。 | 必需 |  |
| URS08-2 | 凡是接触物料的部件应易于拆卸和清洗。 | 必需 |  |
| URS08-3 | 设备电缆和辅助管线（洁净区内）配备洁净管外套。 | 必需 |  |
| URS08-4 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 必需 |  |

#### URS09：润滑要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS09-1 | 使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 | 必需 |  |
| URS09-2 | 须提供机器所用润滑油牌号清单及润滑图。 | 必需 |  |
| URS09-3 | 主要部件采取自动加油方式，且可设定润滑时间 | 必需 |  |

#### URS10：文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS10-1 | 供应商应提供可通过最新版GMP审核的标准文件。 | 必需 |  |
| URS10-2 | 须提供文件清单，所有文件资料均须提供纸质中文版本两份及电子版本，电子版本要方便修改。 | 必需 |  |
| URS10-3 | 须提供机器总装配图及部件型录。 | 必需 |  |
| URS10-4 | 须提供机器零组件分解组立图及零件编号.名称说明表。 | 必需 |  |
| URS10-5 | 须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书。 | 必需 |  |
| URS10-6 | 须提供机器附属配件清单,两年内易损坏品之建议清单。 | 必需 |  |
| URS10-7 | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。 | 必需 |  |
| URS10-8 | 机器使用PLC编辑须随机需要附有PLC梯形图及驱动程序。 | 必需 |  |
| URS10-9 | 供应商提供的确认文件包括DQ、FAT、SAT、IQ 、OQ和PQ文件，并协助用户完成验证确认。 | 必需 |  |
| URS10-10 | 须提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP。 | 必需 |  |
| URS10-11 | 响应文件的提供进度，供应商应在提供项目进度计划表中列出，但所有的文件应在最终验收通过前一并提交。 | 必需 |  |
| URS10-12 | 须提供全部计量仪器仪表的校验证明资料。 | 必需 |  |
| URS10-13 | 对供应商所提供的各种文件内容进行如下规定： 1、文件统一用A4纸打印，采用A4尺寸塑料插页文件档案盒或其它形式； 2、所有大于A3的文件及图纸，应折叠成A4尺寸； 3、所有设备的文件及图纸应使用中文； 4、正文标题采用仿宋四号字体，题目加粗，页眉加粗。正文中文采用正楷四号字体，英文字母采用黑体； 5、页边距的设置：左边距为3cm，右边距为1.5cm，上下为默认边距； 6、行间距：单倍行距。 | 必需 |  |

#### URS11：设备转运要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS11-1 | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，包装必须满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。 | 必需 |  |
| URS11-2 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |  |
| URS11-3 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |  |
| URS11-4 | 机器到需方工厂后由需方负责搬运、吊装。 | 必需 |  |
| URS11-5 | 设备安装定位由需方负责，设备内部部件之间的安装和连接由供方全权负责，需方派人员协助开展工作。 | 必需 |  |
| URS11-6 | 设备的调试工作由供方全权负责，需方派人员协助开展工作。 | 必需 |  |
| URS11-7 | 机器安装完毕，具备调试条件，我公司通知供应商之日起，供方必须在5个自然日内派人到厂；自来厂调试日期起，应在15个自然日内完成调试试车。 | 必需 |  |
| URS11-8 | 试车零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |  |
| URS11-9 | 依原厂提供之机器性能条件逐一验收。 | 必需 |  |
| URS11-10 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |  |
| URS11-11 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |  |

#### URS12：服务与维修要求

| 编号 | 要求内容 | 必需/期望 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS12-1 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |  |
| URS12-2 | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |  |
| URS12-3 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可。 | 必需 |  |
| URS12-4 | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） | 必需 |  |
| URS12-5 | 免费提供不少于2天的设备操作及维护知识的培训。 | 必需 |  |
| URS12-6 | 由制造商承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ/PQ协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |  |
| URS12-7 | 在制造商工厂进行预验收，预验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 | 必需 |  |
| URS12-8 | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）和运行确认（OQ）、性能确认（PQ）通过后才认为终验收合格。 | 必需 |  |
| URS12-9 | 在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划，并提供详细的设备制造、运输、安装进度。 | 必需 |  |
| URS12-10 | 设备保修期自终验收合格后算起12个月，控制系统保修期自终验收合格后算起12个月，如因机器故障导致停止生产时，或者重复出现的故障（质量问题），需要顺延保修期限，同时故障零件供应商需无条件负责免费更换。 | 必需 |  |
| URS12-11 | 保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期和价格清单，维修响应时间48小时。 | 必需 |  |
| URS12-12 | 需提供满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 | 必需 |  |
| URS12-13 | 提供本机拆卸保养（如有校正工具，则需必备）工具一组含工具箱。 | 必需 |  |
| URS12-14 | 维修期限内供应商至现场作免费检修1次。 | 必需 |  |
| URS12-15 | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 必需 |  |

#### URS13：节能要求

| URS13-1 | 采用先进的节能技术，有效控制能耗，并提供可靠的数据证明达到的节能效果。 | 必需 |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### URS14：供应商对项目要求的确认

| URS14-1 | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如冷热水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 | 必需 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URS14-2 | 供应商对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明。 | 必需 |  |
| URS14-3 | 本URS条款为最低要求，如有更高配置请加以说明，在招标中将予以考虑。 | 必需 |  |
| URS14-4 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |  |