药渣收集仓及输送机招标书

第一章  招标邀请

我公司因提取2车间改造，需要为安装的10台提取罐配套药渣输送装备，现对该装备进行招标，本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特邀请各单位参加招标，并自愿参加投标的单位前来投标。

- 招标项目：药渣收集仓及输送机

二、招标工程量：4套

三、工程技术需求说明：

1、现场共计提取罐10台，分为4组，其中，醇提区域4台，分2组，水提区域6台，分2组。

2、每组药渣收集输送采用通长型，覆盖所有对应的提取罐，采用长倒梯形体，仓内底部采用长输送螺旋，将所覆盖的的提取罐所出药渣输送到末端出渣口。

3、每2组渣仓上部之间采用不锈钢材料加工甲板进行连接，作为人员检修通道，两侧安装防护栏杆。同时加工扶梯，便于检修人员上下。

4、药渣收集仓主体及螺旋输送装置采用304不锈钢材料。材料厚度需要满足整体强度需求，在收集药渣和输送时不发生变形（用材厚度需要在设计图纸和标书上注明，如通过加强龙骨来降低主材厚度也必须注明），外部机架及扶梯和甲板支架可采用碳钢。

5、药渣收集仓上部宽度满足提取罐开门后药渣排放时的收集，确保不外漏。渣仓高度满足不影响提取罐开门。

6、醇提区域的药渣输送机采用防爆节能型电机，水提区域可以采用普通节能型电机

7、螺旋输送杆安装需要做好密封设计，同时要便于维护。

8、药渣收集仓需要设计防架桥装置，在药渣输送发生架桥时，可以通过远程操作进行处理消除，确保每批药渣能够全部清除，不影响提取罐下一批药渣的出料。

9、每组渣仓对应提取罐位置设计仓盖，通过气动装置，实现开启和关闭。

10、总出口必须引导到一楼药渣收集间，在总出口设计气动操作的盖门，实现装车时打开，不装车时关闭。

9、提取罐布局及出渣总口示意图片

四 、施工技术要求：

1、所有装置必须满足上述功能需求，设计必须根据现场测量，并获得甲方认可。

2、设计和安装必须充分考虑安全性和可靠性。

3、所有主要材质必须按照要求，不得降低标准，使用不得出现生锈。

4、对加工中采用辅助碳钢材料，需要做好防腐施工（底漆+面漆）。

5、渣仓所有焊接接缝不得出现液体渗漏现象。

6、如有现场施工，必须做好安全防护措施，并且保护好甲方现场已经安装好的设备设施，发生损坏，按照甲方要求进行修复。

7、施工结束提供验收材料，包括材质证明、设计图纸、辅助装置如电机、减速机的合格证。

五、报价要求：综合报价+分部分项，

1、不同规格的药渣收集仓和输送机分别报价。

2、每组报价包括材料、辅材、人工、综合费用等，需要细分报价。

3、所用材料包括主材、龙骨、支架、检修平台、扶梯、螺旋杆、螺旋桨叶等必须注明材质。

六、工期：

初定20天，由各投标人根据工程量自报工期。考虑到该工程的时间性，自报工期的长短将会直接影响定标结果。

七、工程结算：

本项目为定价，但在完工后，需要进行运行验收和工程量验收。

八、付款方式：预付20%，安装完毕支付50%，竣工验收合格、总工程量核定后，付总工程款的20％；余款作为质保金，质保期为壹年。

九、施工地点：泰州市姜堰区苏中路一号，苏中药业园内。

十、开标时间及地点：

2018年1月15 日（星期一）下午14：00。公司行政楼一楼会议室。

投标咨询：0523-88850110，15961099371，王先生。

技术答疑及踏勘现场：0523-88851179，13775675559，潘先生。

第二章  投标人须知

一、投标人应具备施工能力的单位或自然人，同时具有对螺旋输送设备加工经验。

二、投标人应承担其参加投标的一切费用，无论投标结果如何，招标人对投标人所花费费用均不负责。

三、投标人需在投标前勘察现场。

四、招标文件说明：

1、招标文件以公司网站发布的书面材料为准，任何口头答复一律无效。

2、投标人在领取招标文件后如有疑问，应在一天内向招标人提出。

五、投标文件组成：

1、投标报价表须用不褪色的墨水书写或打印，书写应清楚工整，凡修改处应由投标单位盖章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标报价表可能被定为废标。

2、投标报价表应有投标人在规定签字处签字及签字时间。

六、投标保证金：

1、本项目投标保证金额为贰万元人民币（采用电汇方式）。

投标保证金汇入行：江苏长江商业银行姜堰支行

投标保证金汇款账号：8030  0240  0001  0004  4079

户名：江苏苏中药业集团股份有限公司 。在附言中标注“×××项目投标保证金”。严禁个人现金缴纳投标保证金，现金交款均作废标处理，投标人需在开标时将汇款凭证带至现场，未能出示凭证视为自动放弃。

2、未中标方在定标后3个工作日内退还投标保证金（无息），中标方自动转为履约保证金，待项目结束后退还。

七、开标及评标：

1、本次招标、评标、定标将遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则，按由低至高报价顺序，拟定中标顺序人。

八、投标文件两份，一正一副。

江苏苏中药业集团股份有限公司

2018年1月8日